## Slide 1
GPTQ MatMul 三维分片：M/N/K Tile、Scratch 与正确投影宽度
M/N/K TILING / SHADOW VERIFIED
通用 lowering 从模型参数显式取得 M/N/K：M=runtime rows，K=input_features，N=output_features；再按 10-bit shape、INT4 pack、量化组和 Scratch 容量切片。Attention 输出投影必须使用 K=heads×head_dim，不能用 hidden_size 代替。
① 三维 Tile 规划：先确定真实 M/N/K，再施加 shape、量化组与 Scratch 约束
GPTQ INT4 权重
W[K=2048, N]
压缩权重不整体展开
M/N/K Tile Planner
M：runtime rows
K：input_features / group 对齐
N：output_features / Scratch 约束
O-proj：K=4096，N=2048（独立切分）
K0 [0,896)
K1 [896,1792)
尾块
K=256
896 = floor(1023 / LCM(8,128)) × 128
TDEQUANT
INT4 + zero + scale
→ FP32 [Ktile, Ntile]
Scratch 双工作区
① Dequant Weight Tile
② Partial Output Row
TMMA + TADD
首 K Tile：TMMA → C
后续：TMMA → Partial；C += Partial
执行次序：M Tile → N Tile → K Tile；首 K 写 C，后续 K 写 Partial 并累加，再切换 N/M Tile
② 完整 M/N/K 切片与宽度规则
③ 每个 Tile 的物理 View、地址范围与量化元数据
④ Lowering 指令序列 / 功能硬件行为
N Tile 上限（给定 Ktile）
⌊Scratch / ((Ktile+1)×4)⌋
Attention O-proj
K=heads×head_dim；N=hidden
• M：按 runtime row 切分并保留 tensor row stride
• 非尾 N Tile 按 8 通道对齐；尾块允许非整除
• K Tile 不拆 INT4 pack / quant group
• 禁止从 hidden_size 猜测 K；编译器显式写入参数 ABI
分量
K 视图
N 偏移
行跨度
语义
qweight
Kbase/8
Nbase×4
FullN×4
INT4
qzeros
global group
Nbase/8×4
ceil(FullN/8)×4
zero
scales
global group
Nbase×dtypeB
FullN×dtypeB
scale
input / output
Kbase / —
— / Nbase
FullK / FullN
计算/回写
每个分量独立计算 base + M/N/K offset、row stride 与 byte range；权重按 [N,K] 行跨度寻址，g_idx/group_base 使用全局量化组编号。
1
TDMA 建立 M/N/K Tile 的 strided views
2
TDEQUANT：INT4 Tile → NPU-local Scratch
3
TMMA：真实 K×N；首 K 写 C，后续写 Partial
4
TADD/accumulate；TFENCE 后安全复用 Scratch
最新验收：RoPE 与 10 层 O-proj shadow 逐输出 different=0
结果：完整 M/N/K 切片、显式 stride/range、跨 K 累加与非方阵投影均已进入通用 lowering；XGraph 与 Host 功能参考逐输出一致。
Notes: 本页强调 tile 规划的第一步不是切分，而是取得正确的逻辑矩阵维度。对于 Qwen3.5 full-attention 输出投影，输入宽度是 head_count 乘 head_dim，即 4096，输出宽度才是 hidden 2048。此前把 K 错写成 hidden，造成只读取一半 attention 输出和错误的权重行跨度。修复后再按 M/N/K、量化组和 scratch 约束切分，逐输出 shadow 已归零。
[Sources]
- /Users/libo/Work/gem5-coral-x86/tools/models/compile_npu_executable.py
- /Users/libo/Work/gem5-coral-x86/runtime/host/src/npu_gptq_tile_plan.c
- /Users/libo/Work/gem5-coral-x86/runtime/host/src/npu_xgraph_lowering.c
[/Sources]

## Slide 2
通用模型算子到 XOpenNPUX：映射、分解与逐输出一致性
OPERATOR LOWERING / SHADOW ACCEPTANCE
20 类通用算子已通过独立 golden；真实 Qwen3.5-35B prefill 的 524 个 request 全部可 lower 为设备命令。最新 shadow 以相同输入状态分别执行 XGraph 与 Host reference，已启用路径的所有输出 different=0，并保持严格 token 一致。
524
Observed requests
524
Lowerable requests
0
Host-fused audit
7732
Emitted commands
20
Operator classes tested
0 DIFF
Shadow outputs
Primitive 算子
独立 golden / checksum PASS
复合计算
GPTQ / Router / Attention / Expert
状态与数据移动
DMA / KV / Recurrent / Combine
数值等价
Shadow different=0 / strict token PASS
① 通用 primitive：稳定语义映射到 XOpenNPUX 指令
Generic op
XOpenNPUX
Test shape
Cmd
Cycles
EMBED
TGATHER
token × hidden
1
elements
MATMUL FP32
TMMA
M/N/K tiled
1+
MACs
ADD
TADD
broadcast / element
1+
elements
MUL
TMUL
broadcast / element
1+
elements
NORMALIZE
TRMSNORM
rows × hidden
1+
elements
ROPE
TROPE + tail TDMA
row × Q/K head
2×R×H+
rotary elems
SiLU
TSILU
rows × hidden
1+
elements
SOFTMAX
TSOFTMAX
rows × width
1+
elements
TOPK
TTOPK
values + indices
1+
elements
② 复合 lowering：通用 request 展开为可调度设备命令链
Generic op
Lowered sequence
Cmd
Cycles
GPTQ MATMUL
TDEQUANT + tiled TMMA (+TADD)
N×K tiles
tile/MAC
QKV PROJECTION
tiled TMMA + Q/K TRMSNORM
3 groups+
shape
ROPE / ATTENTION
per-head TROPE + TATTENTION
R×heads+
elements
O-PROJECTION
TMMA: K=heads×head_dim → N=hidden
M/N/K
MACs
ROUTER
TMMA + TTOPK + TSOFTMAX + TDMA
5+
data
EXPERT
3×GPTQ projection + SiLU/Mul
8+
tile
CONV / RECURRENT
TCONV / TCAUSALCONV / TRECURRENT
1+
state
DMA / COMBINE
TDMA / TADD
1+
bytes
最新正确性闭环
先修正 shadow 状态隔离，再补多头 Q/K RoPE；最终修正 O-proj 的 K=16×256=4096（原错误为 hidden=2048）。10 层投影及全部已启用输出均达到 different=0。
验收链：独立算子 golden PASS / 524-request lowering PASS / shadow different=0 / strict token PASS
边界说明：当前结果证明通用指令 lowering 与 C++ NPU 功能模型的数值正确性；7732 是物理命令数，不是 Full RTL 周期，后续由 RTL pager、scheduler 与算子流水逐步替换。
Notes: 本页把验收拆为四层：独立算子 golden、524-request 全图 lowering、相同状态下的 XGraph/Host shadow，以及最终 token。最新修复包括完整状态隔离、多头双输出 RoPE 和非方阵 attention 输出投影。当前已启用 XGraph 路径的所有逐输出比较 different 为零，并保持严格 token 一致。该结果仍属于 C++ NPU 功能模型，不宣称 Full RTL 性能。
[Sources]
- /Users/libo/Work/gem5-coral-x86/docs/design/xgraph_operator_validation_matrix.md
- /Users/libo/Work/gem5-coral-x86/docs/design/current_progress.md
- /Users/libo/Work/gem5-coral-x86/sim/coralnpu/hw_sim/gem5_bridge/gem5_host_xgraph_executor.cc
[/Sources]

## Slide 3
TVM+BYOC vs Mojo/MAX：通用模型到自定义 NPU 的完整技术栈
COMPILER STACK / CUSTOM NPU BACKEND
两边采用完全相同的七级流程。蓝色=框架已有能力；绿色=当前 OpenNPUX/Coral 链路可复用；橙色=接入自定义 NPU 必须新增。比较重点是同一阶段需要开发多少，而不是语言或前端谁更易用。
框架已有
项目可复用
增量开发
方案 A｜TVM Relax + BYOC
推荐主线
方案 B｜Mojo + MAX / KGEN
备选路线
1
模型导入
PyTorch / ONNX / TFLite → TVM Frontend
框架已有
1
模型导入
HF / PyTorch → MAX Model Adapter
框架已有
2
统一图 IR
Relax IR：Tensor、Shape、DType、Control Flow
框架已有
2
统一图 IR
MAX Graph：Tensor、Shape、Layout、Control Flow
框架已有
3
图优化与 NPU 分区
Pattern / Fuse / Annotate / Partition + Capability
增量开发
3
图优化与 NPU 分区
新增 NPU Device / Placement / Capability / Partition
增量开发
4
OpenNPUX Backend IR
Relax Subgraph → Operator Request；Legalize / Tile / Schedule
增量开发
4
OpenNPUX Backend IR
新增 NPU Target Dialect；KGEN/MLIR Legalize / Tile / Lowering
深度开发
5
设备代码生成
XOpenNPUX CSR/32-bit 指令 + Descriptor → RV32 ELF / 任务包
复用并适配
5
设备代码生成
新增 Target Code Emitter / LLVM 路径 → 同一 RV32 Artifact ABI
深度开发
6
设备 Runtime / Driver
Tensor 绑定、Memory、Queue、Sync、Profiling、Completion
当前可复用
6
设备 Runtime / Driver
新增 MAX Device Runtime Adapter；复用 OpenNPUX Driver / ABI
适配后复用
7
Coral Controller + NPU
RV32 一级译码 → NPU 二级译码 → C++ Modeling / RTL
现有硬件基础
7
Coral Controller + NPU
与方案 A 共用 ISA/CSR、Descriptor、Memory、Queue 和 RTL
硬件完全复用
TVM 接入结果
新增：BYOC capability/partition + OpenNPUX backend adapter
复用：524 request → 32102 command、ISA/ABI、Runtime/Driver、Coral NPU
Mojo/MAX 接入结果
新增：NPU target/placement + dialect/lowering + code emitter + device runtime adapter
复用：最终设备 Artifact ABI、Runtime/Driver 下层、Coral 控制器与 NPU 硬件
结论：两边最终硬件接口一致；TVM 的 BYOC 已提供子图级扩展边界，项目只需补后端；Mojo/MAX 若作为完整 NPU 编译器，需要新增更深的 Target 与 Runtime 层。
Notes: 本页不再沿用算子分片页的形状，而是用完全对称的七级技术栈比较两条路线。第一、二级是框架已有能力；第三到第六级是接入自定义 NPU 的核心。TVM 路线可以从 BYOC 子图边界进入，新增 capability、partition 和 OpenNPUX backend adapter，然后复用现有 XOpenNPUX 指令、设备任务、Runtime/Driver 和 Coral NPU。Mojo/MAX 路线在模型与 MAX Graph 之后，还要新增 NPU device placement、target dialect、KGEN/MLIR lowering、code emitter 和 device runtime adapter，最后才能落到同一硬件 ABI。两条路线不改变硬件目标，差异在编译器侧增量开发范围。
[Sources]
- https://tvm.apache.org/docs/how_to/tutorials/bring_your_own_codegen.html
- https://tvm.apache.org/docs/arch/external_library_dispatch.html
- https://tvm.apache.org/docs/how_to/tutorials/import_model.html
- https://docs.modular.com/max/develop/custom-ops
- https://github.com/modular/modular/blob/main/KGEN/docs/manual/PassesAndIR.md
- https://github.com/modular/modular
[/Sources]

## Slide 4
当前 TVM + BYOC + OpenNPUX 编译栈与端到端执行
COMPILER / BYOC / RUNTIME
TVM 原生复用
BYOC 接口
OpenNPUX 增量
设备执行
控制
Tensor/状态
① TVM 整体架构：模型到统一 IR 与通用后端
模型生态
HF / PyTorch / ONNX
权重、结构、输入签名
Frontend Import
模型解析与算子映射
生成 IRModule
Relax IRModule
图级 Tensor IR
Shape / DType / Control Flow
Relax 图优化 Pass
Canonicalize / Infer Shape / Constant Fold / Fusion / Layout Rewrite
形成可分区、可部署的规范图
未分配给外部加速器的 Host 子图
TIR PrimFunc
循环与内存级 IR
Schedule
MetaSchedule / AutoTVM
Codegen
LLVM / ARM
Host Runtime
CPU 执行
TVM 负责：前端导入、统一图 IR、通用优化、Host TIR 调度与标准后端
② BYOC：在 Relax 图上分流外部后端
Pattern + Capability
声明 NPU 支持的算子、组合和约束
FuseOpsByPattern
匹配算子并融合为候选 NPU 子图
MergeCompositeFunctions
标注 Codegen=opennpux，形成 region
Partition Result
Host regions + OpenNPUX regions
显式 Tensor edge / Host bridge
作用：复用 TVM 前端与优化，同时把选中的子图交给自定义 Codegen
③ OpenNPUX BYOC Backend：项目当前主要增量
Relax Adapter
relax_backend.py
提取 regions / edges
规范化 IR
Graph / Module
模型无关算子与属性
Lowering
xgraph_codegen.py
算子到硬件命令
Module Compiler
module_codegen.py
DAG 顺序、跨 region edge
constant / scratch / state 生命周期
Invocation 与状态
动态 Tensor / scalar 绑定
KV append / append_planar2
容量、identity、复用检查
XGraph Device Codegen
通用算子 → XOpenNPUX commands
C tiler：Tile / stride / tail / scratch
当前已接通
TMMA / TDMA / Norm / RoPE / Attention
QKV projection + KV pack + dynamic KV
编译产物
.npxg
region commands
.npxgm
module / DAG / state
.npxmi
invocation
arena
Tensor / weights
主要修改：Relax BYOC 适配、XGraph lowering、module/storage/state 编译、package/invocation ABI、coralctl module runtime
④ 编译产物的端到端运行：CPU 提交、Coral 控制、NPU 执行、结果返回
CPU 应用
Prompt / Tokenizer
输入 Tensor
Module Runtime
加载 .npxgm
绑定 .npxmi / weights
coralctl / Driver
校验 ABI
提交队列 / doorbell
Shared DMA
Tensor / command
KV 与 persistent state
Coral Controller
RV32 取指与一级译码
CUSTOM NPU_LAUNCH
NPU Frontend
二级译码 / DAG
依赖与 completion
Execution Pipe
TDMA / TMMA / Vector / SFU
C++ Modeling → RTL
CPU Result
Token ID → Token text
状态供下一 decode
控制流：artifact load → invocation bind → submit → L1/L2 decode → schedule → completion
数据/状态流：CPU Tensor → Shared DMA → NPU local state；结果与更新后的 KV Cache 返回 Runtime
结果回读并驱动下一 token / invocation
已完成验收：真实 Qwen3.5-35B 全图经 TVM Relax + BYOC 编译，4 步执行 2,096 条模型级命令，输出 Token 与 vLLM 严格一致；当前数值执行为 XOpenNPUX primitive 的 C++ 指令语义模型，尚未替换为完整 RTL MAC。
Notes: 讲解顺序：
1. 左侧是 TVM 主栈。真实 Qwen3.5-35B 的模型执行图进入 Relax IRModule，图级 Pass 完成规范化、Shape 和 DType 推导。
2. 中间是 BYOC 接入点。OpenNPUX capability 将支持的 region 标记并交给外部 Codegen。
3. 右侧是项目增量。后端把模型无关请求 lower 为 XOpenNPUX primitive，并生成运行时使用的 model.tvm.npxc 与 model.tvm.npxtb。
4. 底部是运行闭环。CPU 提交 Prompt 和 invocation，driver 通过共享内存提交，NPU 路径完成执行并把 Token ID 返回 CPU。
5. 最新验收已经完成：524 条模型级命令每步执行一次，4 步共完成 2,096 条；Token 2064,7701,1017,2493 解码为 “It appears there might”，与 vLLM 严格一致。
6. 当前 functional_backend=xopennpux-primitives 表示每个 primitive 都经过统一 ISA packet 与协处理器语义模型。它不表示完整 RTL 数值流水已经实现，也不表示 Coral 核逐条 fetch 全部 primitive。

## Slide 5
Mojo/MAX + OpenNPUX 端到端编译栈与额外适配工作
MAX / MOJO / CUSTOM NPU
关键边界：Mojo 负责内核与系统代码；MAX 承载模型图、编译和运行时。当前没有可直接复用的 TVM BYOC 式通用外部后端接口，因此接入自定义 NPU 需要补齐 Target、Placement、Lowering 和 Runtime 四层。
① MAX / Mojo 原有能力
模型入口
HF / PyTorch 模型
Tokenizer / 权重 / 配置
MAX Model Integration
已支持模型架构与算子
构造 MAX Graph
MAX Graph / Compiler
Shape、DType、Layout
图优化与设备放置
Mojo Kernel / CPU-GPU Target
现有设备内核、代码生成
MAX Engine 执行
可复用：模型加载、MAX Graph 基础设施、通用图优化、调度框架和 Engine 生命周期。
不能直接复用：面向 CUDA/CPU 的既有 Target 与 Kernel，不能自动生成 XOpenNPUX 命令。
② 无 BYOC 边界时必须新增的 OpenNPUX 接入层
A. Model / Op Bridge
将 MAX Graph 节点映射为模型无关算子；补充 MAX 尚未识别的模型结构与算子
B. Device Target + Capability
注册 OpenNPUX device；声明 dtype/layout/shape/动态状态能力与代价
C. Placement + Partition
决定 Host/NPU region；建立跨 region Tensor、控制边和 persistent state
D. Dialect / Legalization
MAX Graph → OpenNPUX Backend IR；规范 shape、layout、量化和动态参数
E. Codegen + Runtime Adapter
Backend IR → XGraph；接入 MAX Engine 的 load/bind/submit/wait/result API
与 BYOC 的差异：TVM 已提供 annotate → merge → partition → external codegen 协议；MAX/Mojo 方案需要自行建立等价协议，且接口稳定性取决于 MAX SDK 的公开能力。
③ 复用当前 OpenNPUX 后端与硬件栈
OpenNPUX Backend IR
模型无关 Graph / Module
Tensor、state、依赖和属性
通用 Lowering / Tiler
算子 → XOpenNPUX
Tile / stride / tail / scratch
编译产物
.npxg / .npxgm / .npxmi
arena / constants / state
Module Runtime + Driver ABI
load → identity 校验 → invocation bind → shared DMA → submit/wait/completion
复用 package、storage/state、coralctl、kernel driver 与设备 ABI
Coral Controller + NPU
RV32 一级译码 → XOpenNPUX 二级译码 → DAG/依赖调度
TDMA / TMMA / Vector / SFU：C++ 功能模型逐步替换 RTL
真正需要重写的是 MAX 上方适配，不是设备 ISA、XGraph lowering、驱动和 NPU Pipe。
建议保持 OpenNPUX Backend IR 为 TVM 与 MAX 两条前端的共同收敛点。
④ Mojo/MAX 端到端跑通流程
CPU 应用
Prompt / tokenizer
动态输入
MAX Engine
模型加载
Prefill / Decode
OpenNPUX Device Adapter
Placement 后 region
调用后端 API
Module Runtime
加载 artifact
绑定 Tensor / KV state
Driver + Shared DMA
command / weight / state
doorbell + completion
Coral + NPU Frontend
L1/L2 decode
DAG / dependency
NPU Execution Pipe
XOpenNPUX commands
C++ Modeling → RTL
CPU Result
Token ID → text
下一次 decode
控制流：MAX Graph compile → placement/partition → OpenNPUX codegen → Engine 调用 Device Adapter → submit/completion
数据流：CPU Tensor / weights → shared memory → NPU local state；Token 与更新后的 KV/state 返回 MAX Engine
端到端验收顺序：① 单 region 编译与执行 ② Host/NPU 混合分区 ③ invocation 重绑定与状态复用 ④ Transformer block ⑤ Prefill + 多步 Decode ⑥ 与参考实现逐 Tensor / Token 对齐
主要风险：MAX/Mojo 的模型、编译器和自定义设备扩展接口并不等价于开放 BYOC ABI；实施前必须用 SDK 原型验证 Graph 导出、设备注册、外部代码生成和 Runtime hook 是否可用。
Notes: 本页说明 Mojo/MAX 路线如何端到端接入 OpenNPUX。
首先要区分 Mojo 与 MAX：Mojo 是内核和系统开发语言，MAX 才是模型图、编译器和推理运行时。因此不能把“写 Mojo kernel”理解成“模型自动编译到自定义 NPU”。
左侧是可复用的 MAX 能力：模型加载、MAX Graph、图优化、设备放置框架和 Engine 生命周期。中间是没有 TVM BYOC 后必须新增的工作。项目需要注册 OpenNPUX Device/Target，声明 capability 和 cost；实现 Host/NPU placement 与 partition；把 MAX Graph 合法化为 OpenNPUX Backend IR；最后提供 codegen 与 MAX Engine Runtime Adapter。若模型结构尚未被 MAX 原生支持，还要增加模型和算子适配。
右侧强调复用边界。OpenNPUX Backend IR、通用算子语义、XGraph lowering、M/N/K tiler、artifact ABI、Module Runtime、driver、Coral 控制器和 NPU pipe 均不应因更换前端而重写。TVM 和 MAX 应在 OpenNPUX Backend IR 收敛。
底部是验收流程：CPU Prompt 进入 MAX Engine；编译器完成 placement/partition；OpenNPUX Device Adapter 加载 module 并绑定 invocation；driver 通过 shared DMA 提交；Coral 与 NPU 执行命令；结果和持久状态返回 Engine，驱动下一 token。验收必须从单 region、混合图、状态复用逐步扩展到完整 prefill/decode，并与参考实现逐 Tensor 和 Token 对齐。
核心结论：Mojo/MAX 路线可复用设备侧大部分成果，但软件接入成本高于 TVM+BYOC，新增工作集中在 MAX 编译器与 Runtime 的扩展边界。

## Slide 6
Qwen3.5-35B 全图编译与端到端正确性结果
TVM BYOC / XOPENNPUX / GB10
真实模型已经完成编译、提交、分页、数值推理和 CPU Token 解码闭环；严格正确性通过，RTL 数值替换仍是下一阶段。
① 编译链：模型级执行图收敛到通用 XOpenNPUX 后端
HF 模型包
Qwen3.5-35B GPTQ
结构、权重、Prompt
模型执行图
524 个 generic requests
725 个 Tensor
TVM Relax
完整图 materialize
Shape / DType / dependency
BYOC Backend
capability + region
模型无关 normalized IR
通用 Lowering
Tile / stride / tail / scratch
GPTQ: TDEQUANT + TMMA + TADD
运行产物
model.tvm.npxc
model.tvm.npxtb
单步全图 lowering 审计：xgraph_requests=524，xgraph_commands=32,102，fallback_requests=0
② 运行链：CPU Prompt 到 CPU Token
CPU Runtime
Prompt + invocation
sequence=18, KV=21
Driver / Shared DMA
submission=93,440 B
共享窗口 8 MiB
524-command 图
每个生成 step 执行一次
4 steps
XOpenNPUX primitives
C++ 指令语义模型
统一地址、CSR、完成状态
CPU Result
Token IDs + tokenizer
真实文本输出
实测运行指标
execution_steps 4
completed_commands 2,096
paging_faults_serviced 4,393
paging_transfer_bytes 287,899,648
dispatch_estimated_ops 109,524,592,128
inference_modeled_cycles 240,319,249,808
inference_result_source host-functional-cpp
functional_backend xopennpux-primitives
③ 正确性与实现边界
实际输出
Token IDs
2064, 7701, 1017, 2493
Token text
It appears there might
vLLM strict equivalence: PASS
当前实现边界
已完成：TVM/BYOC 全图、通用 lowering、分页、状态与 Token 闭环
当前：xGraph command 编码为 XOpenNPUX ISA packet，由 C++ 协处理器执行语义
未完成：完整 RTL MAC/Vector/SFU 数值流水与真实硬件周期模型
下一阶段替换面
保持 TVM Relax、BYOC contract、524-request 图、XGraph lowering、ISA/CSR 和 Runtime ABI 不变；逐项用 RTL TMMA、TDMA、Vector、SFU 替换 C++ ExecuteNext 语义，并用本页 Token 与逐 Tensor 结果作为回归基线。
Notes: 本页记录最新真实 Qwen3.5-35B 端到端验收结果。
编译侧：HF 模型包生成 524 个模型级 generic requests，涉及 725 个 Tensor。TVM Relax materialize 完整执行图，BYOC 后端做 capability、region 和 normalized IR 转换，通用 lowering 再处理 tile、stride、tail、scratch 和 GPTQ。单步审计显示 524 个 request 全部进入 XGraph，共展开为 32,102 条 primitive command，没有 fallback。
运行侧：每生成一个 token，524 条模型级命令执行一次。此次运行 4 步，因此 completed_commands 为 2,096。分页服务 4,393 次，传输 287,899,648 字节。CPU 最终收到 Token IDs 2064、7701、1017、2493，并解码为 “It appears there might”。输出与 vLLM reference 严格一致。
必须准确理解 functional backend。当前 XGraph command 会编码为与自定义 RISC-V 指令一致的 XOpenNPUX ISA packet，其中携带 rs1、rs2、rd、shape、stride、dtype 和 flags。C++ functional coprocessor 解码 packet 并执行相应语义。全模型路径没有让 Coral 核逐条 fetch 32,102 条指令，也没有使用完整 RTL MAC 阵列。
下一阶段保持编译器、lowering、ISA、CSR 和运行时 ABI 不变，只替换 ExecuteNext 后面的计算实现。先替换 TMMA，再替换 TDMA、Vector 和 SFU；每次替换都用已通过的 Token 结果及逐 Tensor trace 做回归。