## Slide 1
为什么需要显式 Dependency / Scheduler / Completion
NPU CONTROL PLANE / 01
顺序 command 流只能保证正确执行，无法表达跨引擎并行、资源背压和精确完成语义
原有路径：功能正确，但控制信息隐含在提交顺序中
Command 0
TDMA
Command 1
TMMA
Command 2
Vector
submit → execute → complete → retire
缺少的信息
• 哪些 Tensor 存在 RAW / WAR / WAW 冲突
• 哪些 command 可以同时发往不同 engine
• engine busy 或 completion queue 满时如何停发
• engine 乱序完成后，何时允许提交结果
• 失败 command 是否可以释放后继依赖
增加控制面的目标
1
正确性
显式描述 Tensor hazard 与 epoch 边界
2
并行性
独立任务可同时占用 TDMA / Tensor / Vector / SFU
3
可替换性
C++ modeling 与未来 RTL 使用同一 schedule ABI
4
可观测性
统计 stall、inflight、completion occupancy
核心边界
Command 定义算什么；Schedule 定义何时执行、在哪类 engine 执行。
结果：计算图不再依赖 CPU 顺序提交来保证正确性，NPU 控制面获得自主调度能力

## Slide 2
当前实现：编译器生成 Schedule，NPU 控制面执行
NPU CONTROL PLANE / 02
每条 XGraph command 配套一条 schedule record，语义和调度信息分离
① Generic Lowering
Tensor 地址 + byte range
分析 RAW / WAR / WAW
② Schedule Table
dependency_mask 64-bit
ordering_epoch
engine mask + preferred
③ Firmware Transport
共享窗口发布 offset/count
写 scheduling custom CSR
④ NPU Control Plane
Scoreboard + Scheduler
Completion Queue
⑤ Engine Execute
TDMA / Tensor
Vector / SFU
NPU Control Plane 内部行为
Dependency Scoreboard
64-entry completed mask
依赖 mask 全部完成后 ready
仅成功 retire 才释放后继
Task Scheduler
64-entry task table
检查 dependency / epoch
engine credit / CQ capacity
Completion Queue
16-entry completion buffer
允许 engine 乱序完成
按 epoch + sequence retire
retire success → completed_mask 更新 → 依赖任务变为 ready
失败路径：Execution Error / Memory Fault / Invalid Command 精确返回；失败任务不释放依赖。
ABI 稳定：后续 RTL 只替换控制面和 engine timing，不改变 compiler artifact 与 firmware 提交协议

## Slide 3
已完成验证与下一阶段 RTL 接入
NPU CONTROL PLANE / 03
功能模型已经具备显式调度语义，下一步将并行时序和背压实现下沉到 RTL
已完成
✓
generic-lowering 输出 schedule table
✓
基于 Tensor byte range 生成 RAW / WAR / WAW
✓
64-command scoreboard window + ordering epoch
✓
按 engine class 管理 credit
✓
Completion Queue 支持乱序完成、顺序 retire
✓
20 类算子 command-flow 正确性保持 PASS
GB10 实测基线
20 requests → 35 commands；24 dependency edges；5 batches；全部算子 max_abs_error=0
下一阶段开发
A
Host executor 并发 issue
每轮向不同 engine 发射 ready set，形成真实 inflight/CQ 占用
B
RTL Adapter 接口
ready/valid task submit、engine completion、fault、credit/backpressure
C
Timing 替换
从 operations 累加切换为 engine latency、带宽竞争和 overlap cycles
D
验收门禁
依赖阻塞、独立并发、乱序完成、CQ 满、错误传播、全图 token 等价
本轮已推进 A：executor 改为先 issue ready set，再收集 completion 并按序 retire。
最终目标：同一 schedule ABI 下，C++ functional model 与 RTL scheduler 可逐模块替换和逐项对比